## Slide 1: SERİ DEVRELER

## Slide 2: Seri Devre
İki veya daha fazla direncin uç uca bağlanmasına seri bağlantı denir.
Bir direncin içinden akan yükler diğer dirençlerden de geçtikleri için akım tek ve aynıdır.

## Slide 3: Çeşitli Seri Direnç Bağlantısı
Bir devrede dirençler fiziksel olarak farklı şekillerde yerleşmiş olabilirler, Dikkat edilmesi gereken, akımın devreyi nasıl tamamladığıdır.

## Slide 5: Eşdeğer Direnç
Bir devrede bütün elemanların direnci kaynak tarafından tek bir dirençmiş gibi görülür.
Bu dirence toplam direnç veya eşdeğer direnç denir.

## Slide 6
Eşdeğer Direnç

## Slide 7
Örnek : Aşağıdaki devrede kaynağın gördüğü eşdeğer direnci bulunuz.
RT = R1 + R2 + R3 + R4 + R5
= 56 + 100 + 27 + 10 + 5,6
= 198,6 Ω
Çözüm:

## Slide 8
Örnek : Aşağıdaki devrede kaynağın gördüğü eşdeğer direnci bulunuz.
RT = R1 + R2 + R3 + R4
RT = 1 + 2,2 + 4,7 + 10
= 17,9 KΩ
Çözüm:

## Slide 9: Seri Devrede Akım
Soldaki devrede seri bağlı direçlerden oluşan devre uçlarına bir gerilim uygulanmış ve bir akımın oluşması sağlanmıştır.
Devreden geçen akımı ölçmek üzere yandaki gibi 4 adet Ampermetre bağlandığında, akım ölçen bu aletlerin göstereceği değerler hep aynıdır.
Seri bağlamada kaynaktan çekilen akımla elemanlar üzerinden geçen akım aynıdır. Bu seri devre özelliklerinden bir tanesidir.

## Slide 10: Seri Devrede Ohm Kanunu
Seri dirençler tek bir eşdeğer dirençle aynı şekilde dvrandıklarından ohm kanunun seri devreye uygulanması aşağıdaki gibi olur

## Slide 11
Örnek : 15 Volt’luk bir gerilim kaynağının uçlarına 1KΩ, 500Ω, 3,3KΩ, 2700Ω dirençleri seri bağlanıyor. 3,3 KΩ direncin üzerinden geçen akımı bulunuz.
RT = R1+R2+R3+R4
RT = 1+0,5+3,3+2,7
= 7,5 KΩ
= 7500 Ω
Verilenler:
R 1 = 1KΩ
R 2 = 500Ω = 0,5KΩ
R 3 = 3,3KΩ
R 4 = 2700Ω = 2,7KΩ
V=U= 15V
R T = ?
I = ?
I = V/R T
I=15 / 7500
I=0,002A
I = 2mA
Çözüm:

## Slide 12: Kirşof’un Gerilimler Kanunu
Kapalı bir elektrik devresinde EMK’lar (üretilen gerilim) toplamı gerilim düşümleri toplamına eşittir.

## Slide 14: Seri dirençler eşit ise gerilim düşümleri de eşittir.
10 Ω
10 Ω
10 Ω
10 Ω

## Slide 15: Kirşof’un Gerilimler Kanunu
Kirchhoff’un gerilimler kanunun başka bir tarifi, kapalı bir elektrik devresinde gerilimlerin toplamı sıfıra eşittir.
Gerilimlerin işaretini belirlerken varsayılan akım yönüne göre tablodaki kuraldan faydalanılır.

## Slide 16: Kirşof’un Gerilimler Kanunu

## Slide 17
a) | b)
c) | d)
Örnek : Aşağıdaki devrelerden hangisi Vab = 7V eşitliğini sağlar?

## Slide 18
Örnek : Aşağıdaki devrede Vbd gerilimini hesaplayınız.
Vbd = Vba + Vad
Vbd = -4 + 12
Vbd = 8V
Vbd = Vbc + Vcd
Vbd = 6 + 2
Vbd = 8V
Çözüm:
1.Yol
2.Yol

## Slide 19
Örnek : Aşağıdaki devrede U3 gerilim değerini kirşof gerilimler kanunundan yararlanarak bulunuz.
U – U1 – U2 – U3 = 0
50V − 12V – 25V – U3 = 0
50V − 37V – U3 = 0
U3 = 13V
Çözüm:

## Slide 20
Örnek : Aşağıdaki devrede akım I = 200 mA olduğuna göre R4 direncinin değerini kanunlardan yararlanarak bulunuz .
I = 200 mA = 0,2 A
RT = U/I
RT = 100/0,2
RT = 500 Ω
Çözüm:
RT = R1 + R2 + R3 + R4
500 = 10 + 47 + 100 + R4
500 =157 + R4
R4 = 500 - 157
R4= 343 Ω

## Slide 21
Örnek : Aşağıdaki devrede ab uçlarındaki gerilimi kirchoffun gerilimler kanunundan faydalanarak bulunuz.
Reş = R1 + R2 + R3
Reş = 2000 + 1000 + 3000
Reş = 6000 Ω
I =U/ REŞ
I = 24/6000
I = 0,004 A
Çözüm:
U1 = I.R1
U1 = 0,004 x 2000 =8V
U1 = 8V
Uab = U – U1
Uab = 24 – 8
Uab = 16 V

## Slide 22: Gerilim düşümleri direnç değerleri ile doğru orantılıdır.

## Slide 23: Seri Devrede Güç
Seri devrede elemanlar üzerinde harcanan güçlerin toplamı devredeki kaynakların harcadığı güce eşittir.
PT = P1 + P2 + P3 + ……………. + PN
PT = Kaynaktan çekilen güç
P1,P2,P3, …, PN : Seri bağlı dirençlerin harcadıkları güç